NPK(S) 8-24-24(-9)     (obchodní název POLIFOSKA 8)

| HNOJIVO ES Označení typu: hnojivo kombinované Amonný dusík jako N 8,0% Fosfor jako P2O5 rozpustný v neutrálním citranu amonném 24%, z toho 21% rozpustný ve vodě Draslík rozpustný ve vodě jako K2O 24% Síra rozpustná ve vodě jako SO3 9,0% Čistá hmotnost: volně loženo/BB | Výrobce: ALLIUM AGRO s. r. o. Slovanská 928/8 741 01 Nový Jičín |
| --- | --- |

Podmínky skladování:

Volně ložené se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. PE obaly se doporučují likvidovat recyklací v příslušných zpracovatelských závodech. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Uchovávejte odděleně od potravin. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Rozsah a způsob použití:

Hnojivo se používá k přípravě půdy k setí ozimých plodin nebo k jarnímu hnojení na vykrytí potřeby fosforu a draslíku. Aplikuje se rozmetáním a zapracováním do půdy.

Doporučené dávkování:

| Kultura | Půdy se střední zásobou P, K (kg/ha) | Půdy s nízkou zásobou P, K (kg/ha) |
| --- | --- | --- |
| Ozimá pšenice | 250 – 350 | 300 – 500 |
| Sladovnický ječmen | 200 – 300 |  |
| Řepka |  | 150 – 200 |
| Cukrová řepa | 100 – 200 (startovací) | 300 – 500 |
| Kukuřice | 250 – 350 | 250 - 500 |
| Slunečnice | 250 - 450 |  |

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Dráždí pokožku a sliznice, při delším styku může způsobit i jejich poškození. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice (S36/37). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S20/21). Je třeba dodržovat základy osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

První pomoc:

Zasažení očí: co nejrychleji a nejdůkladněji vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté vody (S26).

Požití: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.

Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody (S28), později, ale bez velkého mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv.

Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Doba použitelnosti: 36 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování

Datum výroby: