# DAP NP(S) 18-46(2,5)

# (alternativní obchodní název DIAMONIO FOSFATAS)

| HNOJIVO ES Označení typu: hnojivo NP Vlastnost Hodnota Fosfor rozpustný v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % 46,0 Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v % 41,0 Celkový dusík jako N v amonné podobě v % 18,0 Celková síra rozpustná ve vodě jako SO3 v % 2,5 Čistá hmotnost: volně/BB | Výrobce: ALLIUM AGRO s.r.o. Slovanská 928/8 741 01 Nový Jičín Tel./fax. 556 704 118 E-mail: alliumagro@alliumagro.cz Web: www.alliumagro.cz |
| --- | --- |

## Rozsah a způsob použití:

## Hnojivo se používá k základnímu hnojení všech plodin a kultur, zejména na půdách s dobrou až velmi vysokou zásobou draslíku a tam, kde se hnojí draslíkem samostatně. K přihnojování plodin během vegetace se používá na půdách s velmi nízkou zásobou fosforu. Toto hnojivo může být použito pod veškeré orné půdy k pěstování jařin a ozimin, okopanin, hodí se i k hnojení pastvin, dále se používá v sadovnictví a ke hnojení zeleniny. Nejvyšší efektivitu získáme použitím Polidapu k předseťovému hnojení smícháním se zeminou v hloubce 10-20 cm. Můžeme ho použít i brzo na jaře hlavně na ozimé rostliny. Víceleté rostliny hnojíme na jaře. Bezprostředně před setbou můžeme míchat s močovinou, dusičnanem a ledkem amonným, kdykoli pak s draselnou solí. Nedoporučuje se současná aplikace s hnojivy obsahujícími hořčík a vápník, dochází k zvrhávání fosforu.

## Doporučené dávkování:

| Kultura | Dávka v kg/ha |  |
| --- | --- | --- |
| Polní kultury | 150 - 300 na jaře | 100 - 150 na podzim |
| Cukrovka, krmná řepa | 200 - 300 na jaře | 200 - 300 během vegetace |
| Louky a pastviny | 200 - 300 na jaře | 200 - 300 během vegetace |
| Kukuřice | 300 - 600 |  |
| Řepka | 150 - 200 na jaře | 200 - 350 během vegetace |
| Cibule, mrkev, rajčata, okurky | 300 - 500 na jaře | 100 - 150 během vegetace |
| Česnek, kedluben, petržel | 300 - 500 |  |
| Jádroviny, peckoviny | 300 - 600 |  |

## Skladování a doprava:

Hnojivo musí být skladováno v suchých větratelných skladech s nepropustnou podlahou odděleně od ostatních hnojiv. Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2). Skladované hnojivo je nutno chránit před vnosem látek organického původu (sláma, dřevo, oleje apod.) nebo látek alkalicky působících (vápno, cement). Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 13). Chraňte před teplem (S 15). Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů (S 17). Volně ložené se skladuje ve skladech na hromadách do max. výše 6 m, od sebe vzdálených min. 2 m nebo v oddělených boxech. Hnojivo je do ČR dodáváno volně loženo nebo v polyetylénových (polypropylénových) obalech. Tyto se doporučují likvidovat recyklací v příslušných zpracovatelských závodech.

## Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Prach z hnojiva, v závislosti na koncentraci, dráždí pokožku, dýchací cesty a může způsobovat záněty spojivek. Zamezte styku s kůží a očima (S 24/25). Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst, kouřit. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem, ošetřit vhodným reparačním krémem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice, a ochranné brýle nebo obličejový štít (S 36/37/39). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 28). V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy (S 41).

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

## Doba použitelnosti:								Datum výroby:

24 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.