- Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku:

Identifikace látky/směsi:	Dusičnan amonný

Ledek amonný

Nitrát amonný

Použití: 	Hnojivo s vysokým obsahem dusíku.

Identifikace společnosti:	ALLIUM AGRO s. r. o.

Slovanská 928/8

741 01 Nový Jičín

Telefonní číslo pro naléhavé situace:	Toxikologické informační středisko (TIS)

Na Bojišti 1,

128 08 Praha 2;

tel.: 224 91 92 93; 224 91 54 02;

- Identifikace nebezpečnosti

Směs vykazuje silné oxidující účinky. Ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je klasifikován jako oxidující. Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár. Dusičnan amonný je podle zákona č. 353/1999 Sb. (příloha č. 1) považován za nebezpečnou látku.

Při požití může hnojivo způsobit nevolnost. Při vdechování může dráždit sliznice dýchacích cest. Může způsobit podráždění očí a při dlouhodobém kontaktu i kůže. Dráždivý účinek na kůži se zvyšuje vlivem vlhkosti při pocení. Produkty tepelného rozkladu obsahují oxidy dusíku a amoniak.

Hnojivo a jeho zbytky jsou závadné pro vodní organismy a vodní zdroje. Nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.

- Složení/informace o složkách

Směs obsahuje:

Název látky 		Obsah (%) 	Číslo CAS	Číslo ES 	Klasifikace 	R-věty

Dusičnan amonný	 ≥ 90		6484-52-2 	229-347-8 	0 (oxidující)	 R 8

Hnojivo splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P20s, ostatní kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 150).

Obsah 34 % celkového dusíku, z toho 17 % v amonné a 17 % v dusičnanové formě

- Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny: V případě přetrvávání zdravotních potíží i v případě pochybností nebo v případě nehody a při nadýchání, zasažení očí nebo požití vždy zajistit lékařské ošetření a lékaři poskytnout informace z tohoto bezpečnostního listu. Ve všech případech je potřeba zajistit postiženému klid a zabránit podchlazení.

Při nadýchání: Odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čerstvého

vzduchu.

Při styku s kůží: Odstranit potřísněný oděv a zasaženou kůži důkladně omýt čistou vodou a mýdlem.

Při zasažení očí: Vyplachovat 10 – 15 minut proudem čisté vody při násilném rozevření očních víček.

Při požití: Ihned důkladně vypláchnout ústa a vypít asi půl litru vody a rychle zajistit lékařskou pomoc.

Další údaje: nejsou

- Opatření pro hašení požáru

Vhodná hasiva: Voda, hasiva přizpůsobit požáru v okolí.

Nevhodná hasiva: Prášek, písek, pěna.

Zvláštní nebezpečí: Podporuje hoření. Při smísení s organickými látkami může způsobit požár, popřípadě výbuch. Zplodiny hoření jsou nebezpečné pro zdraví, vznikají zejména oxidy dusíku.

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Úplný ochranný oděv, ochrana dýchacích cest (dýchací přístroj).

Další údaje: V případě vniknutí hasební vody s obsahem hnojiva do kanalizace nebo vodních toků nutno postupovat v souladu s ustanovením havarijních plánů. Uzavřít ohrožený prostor a zamezit vstupu nepovolaným osobám.

- Opatření v případě náhodného úniku

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Používat osobní ochranné prostředky (ochranný pracovní oděv, pracovní rukavice, ochranné brýle nebo obličejový štít, protiprašný respirátor) a zamezit styku s kůží a s očima, nevdechovat prach, minimalizovat prašnost.

Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Zamezit nadměrné kontaminaci půdy, zabránit průniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. V případě úniku nadměrného množství hnojiva do kanalizace, povrchové nebo podzemní vody uvědomit příslušné orgány – hasiče, policii, složky integrovaného záchranného systému, správce vodního toku (nebo kanalizace).

Doporučené metody čištění a odstranění: V případě úniku hnojiva smést uniklou látku do náhradního obalu nebo do připraveného kontejneru. Zamezit smísení hnojiva s pilinami nebo jinými hořlavými látkami. Zajistit prostor proti úniku hnojiva do povrchových a podzemních vod a kanalizace.

- Zacházení a skladování

Zacházení: Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat pravidla osobní hygieny a používat předepsané osobní ochranné prostředky. Manipulovat v dostatečně větraných prostorách. Po práci omýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Zabránit kontaktu s přímým ohněm, horkými povrchy a zápalnými zdroji. Zamezit smísení hnojiva s hořlavými materiály jako jsou dřevo, plasty, papír, paliva, maziva.

Skladování: Skladovat v originálních dobře uzavřených obalech nebo volně ložené s řádným označením. Dodržovat zásady protipožární prevence. Zajistit proti působení atmosférických podmínek. Uchovávat odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Doporučená teplota skladování: -20 až + 30 0C.

- Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

Limitní hodnoty expozice: Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, je pro prach dusičnanu amonného stanoven přípustný expoziční limit (PEL) 10 mg.m-3.

Omezování expozice:

Omezování expozice pracovníků:

Pracovat v dobře větraných prostorách, v případě překročení doporučeného PEL používat protiprašný respirátor. Při práci používat vhodné ochranné brýle, ochranný pracovní oděv a ochranné pracovní rukavice. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Po práci omýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Omezování expozice životního prostředí:

Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům do vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů).

- Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při °C):	Pevné

Barva:	Bílá až řůžová

Zápach (vůně):	Bez zápachu

Hustota	1 720 kg.m-3

Hodnota pH (při 20°C, 10% roztoku):	4,5 – 6,0

Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):	170 °C

Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):	300 °C

Teplota vznícení (°C):	do 410 °C se nevznítí

Hořlavost:	Nehořlavý (hoření podporuje)

Samozápalnost (pyroforické vlastnosti):	Nemá pyroforické vlastnosti

Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):	Nenastaveno (čistá látka je nevýbušná)

dolní mez (% obj.):	Nestanoveno

Oxidační vlastnosti:	Vykazuje silné oxidační účinky

Tenze par (při 20°C):	Netěkavý

Rozpustnost

ve vodě (při 20°C) :	Nestanoveno

v tucích (včetně specifikace oleje):	Nestanoveno

v jiných rozpouštědlech:	Nestanoveno

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: 	Nestanoveno

Viskozita:	Nestanoveno

Další informace:	sypká hmotnost 600 - 700 kg.m-3

hygroskopičnost

- Stálost a reaktivita

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Neskladovat na teplém nebo slunečném místě. Sváření, práce s horkým nářadím nebo ohněm v zařízení může být vykonávána až po úplném odstranění hnojiva.

Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: Silné kyseliny, redukující látky, ropné produkty, redukční činidla, kyseliny, zásady, síra, chlorečnany, chlornany, chromany, dusitany, manganistany, kovový prach a látky, obsahující kovy jako hliník (Al), měd (Cu), nikl (Ni), kobalt (Co), zinek (Zn) a jeho slitiny.

Nebezpeční produkty rozkladu: Nitrosní plyny, amoniak.

- Toxikologické informace

Toxikokonetika, metabolismus, distribuce: nestanoveno

Akutní účinky:

- LD50 orálně, potkan: > 2 000 mg.kg-1

- LD50 dermálně potkan nebo králík: Nestanovena

- Inhalační toxicita: Nestanovena

Senzibilizace: Nestanovena

Dráždivost: Akutně kůži králíka nedráždí

Toxicita po opakovaných dávkách: Nestanovena

Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita, toxicita po reprodukci): Nestanoveny

U citlivých lidí může způsobit podráždění kůže, může dráždit oči.

- Ekotoxikologické informace

LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1): 75

EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): 555

IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1): 83

Mobilita: Dusičnan amonný představuje nebezpečí pro vodní prostředí a vodní organismy a je vysoce mobilní (velmi dobrá rozpustnost).

Persistence a rozložitelnost: Rozložitelný v přírodě.

Bioakumulační potenciál: Bioakumulace není detekována.

Další nepříznivé účinky: Toxicita pro ostatní prostředí nebyla zjištěna. Dusičnany přispívají k eutrofizaci vodních zdrojů.

- Pokyny pro odstraňování

Odstraňování zbytků ve formě odpadů musí probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. a č. 168/2007 Sb.

Nakládání s odpady z obalů je regulováno zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Informace pro přepravu

ADR/RID: číslo UN: 1942 třída: 5.1 klasifikační kód: O2 Obalová skupina: III

Volně ložené se přepravuje krytými dopravními prostředky s těsnou korbou, krytý nepromokavou plachtou. Pro přepravu veřejnými opravními prostředky platí předpisy veřejného dopravce.

- Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku

Informace uvedené na obalu (ve smyslu zák. č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších

předpisů, a vyhlášky č. 232/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů):

O oxidující

R 8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár

S 15 Chraňte před teplem

S 17 Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů

S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání

S 41 V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy

Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR:

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů týkající se klasifikace balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. a č. 168/2007 Sb.

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí č. 13, kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s., č. 77/2004 Sb. m. s., č. 33/2005 Sb. m. s., č. 14/2007 Sb. m. s. a č. 21/2008 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ A „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní

silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnice Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a2000/21/ES. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech.

- Další informace

Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu:

R 8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár

Pokyny pro školení: Pracovníci nakládající s přípravkem musí být poučeni o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a ochranu životního prostředí (část pátá, BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).

Doporučená omezení použití: Směs se nedoporučuje používat pro žádný jiný účel, než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním podmínkám.

Další informace: Informace uvedené v bezpečnostním listu vycházejí ze znalostí platné legislativy, zejména zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bezpečnostní list obsahuje údaje, které jsou potřebné k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, nenahrazují však jakostní specifikaci.

Obsažené údaje nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti tohoto hnojiva pro konkrétní aplikaci. Uvedené znalosti odpovídají současnému stavu znalostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými předpisy. Další informace jsou k dispozici na ústředí firmy ALLIUM AGRO s. r. o.